## Slide 1
电话拨号音识别
MATLAB
小组成员：黄冰心 张思嘉

## Slide 2
Contents
1.基本实现过程
3.不足之处
2.遇到的问题
4.感想与收获

## Slide 3
PART ONE
MATLAB
基本实现过程

## Slide 4
1.基本实现过程
第一步：对数据取左声道（主要针对第二段音频），画出滤波前的按键音时域图和频域图（方便对比分析滤波效果）
e7d195523061f1c0c2b73831c94a3edc981f60e396d3e182073EE1468018468A7F192AE5E5CD515B6C3125F8AF6E4EE646174E8CF0B46FD19828DCE8CDA3B3A044A74F0E769C5FA8CB87AB6FC303C8BA3785FAC64AF5424764E128FECAE4CC72932BB65C8C121A0F41C1707D94688ED66335DC6AE12288BF2055523C0C26863D2CD4AC454A29EEC183CEF0375334B579

## Slide 5
1.基本实现过程
第二步：对音频滤波，画出滤波后的效果图

## Slide 6
1.基本实现过程
第三步：对数据进行分帧，并求其短时能量。分帧参数需要根据音频自行进行调试。在给出的两段音频中将帧长设置为256，帧重叠数设置为100时对两段音频均适用。

## Slide 7
1.基本实现过程
e7d195523061f1c0c2b73831c94a3edc981f60e396d3e182073EE1468018468A7F192AE5E5CD515B6C3125F8AF6E4EE646174E8CF0B46FD19828DCE8CDA3B3A044A74F0E769C5FA8CB87AB6FC303C8BA3785FAC64AF5424764E128FECAE4CC72932BB65C8C121A0F41C1707D94688ED66335DC6AE12288BF2055523C0C26863D2CD4AC454A29EEC183CEF0375334B579
第四步：为了使分割得到的音频均为有效音频，故设置能量阈值为0.02，将能量低于0.02的信号视为无效信号，尽可能使分割得到的音频均为所需的有效信号的音频，并画出其有效信号图参照

## Slide 8
1.基本实现过程
e7d195523061f1c0c2b73831c94a3edc981f60e396d3e182073EE1468018468A7F192AE5E5CD515B6C3125F8AF6E4EE646174E8CF0B46FD19828DCE8CDA3B3A044A74F0E769C5FA8CB87AB6FC303C8BA3785FAC64AF5424764E128FECAE4CC72932BB65C8C121A0F41C1707D94688ED66335DC6AE12288BF2055523C0C26863D2CD4AC454A29EEC183CEF0375334B579
第五步：由于第四步得到的实际为帧编号数而非数据的位置，因此要将数据还原为其所在位置，以便进行音频切割

## Slide 9
1.基本实现过程
e7d195523061f1c0c2b73831c94a3edc981f60e396d3e182073EE1468018468A7F192AE5E5CD515B6C3125F8AF6E4EE646174E8CF0B46FD19828DCE8CDA3B3A044A74F0E769C5FA8CB87AB6FC303C8BA3785FAC64AF5424764E128FECAE4CC72932BB65C8C121A0F41C1707D94688ED66335DC6AE12288BF2055523C0C26863D2CD4AC454A29EEC183CEF0375334B579
第六步：分别取出每一段音频，对其进行傅里叶变换得到频率数据，用findpeaks函数找出音频所对应的高频和低频，并将其存入一个fs_result中
// 红实线与红虚线之间的音频即为我们所取的音频段

## Slide 10
1.基本实现过程
e7d195523061f1c0c2b73831c94a3edc981f60e396d3e182073EE1468018468A7F192AE5E5CD515B6C3125F8AF6E4EE646174E8CF0B46FD19828DCE8CDA3B3A044A74F0E769C5FA8CB87AB6FC303C8BA3785FAC64AF5424764E128FECAE4CC72932BB65C8C121A0F41C1707D94688ED66335DC6AE12288BF2055523C0C26863D2CD4AC454A29EEC183CEF0375334B579
第七步：将得到得每组频率数据按先低频后高频排序后依次与拨号音对应得频率进行比较，并存入err数据，若得到得数据差值小于一定数值，则视为有效，取err’中差值最小得数据位置则为其拨号音（前提拨号音数据按照1-9-0-*-#排列）

## Slide 11
1.基本实现过程
e7d195523061f1c0c2b73831c94a3edc981f60e396d3e182073EE1468018468A7F192AE5E5CD515B6C3125F8AF6E4EE646174E8CF0B46FD19828DCE8CDA3B3A044A74F0E769C5FA8CB87AB6FC303C8BA3785FAC64AF5424764E128FECAE4CC72932BB65C8C121A0F41C1707D94688ED66335DC6AE12288BF2055523C0C26863D2CD4AC454A29EEC183CEF0375334B579
最终结果：
（上述的结果图均为音频dtmf-test2的数据图）

## Slide 12
e7d195523061f1c0c2b73831c94a3edc981f60e396d3e182073EE1468018468A7F192AE5E5CD515B6C3125F8AF6E4EE646174E8CF0B46FD19828DCE8CDA3B3A044A74F0E769C5FA8CB87AB6FC303C8BA3785FAC64AF5424764E128FECAE4CC72932BB65C8C121A0F41C1707D94688ED66335DC6AE12288BF2055523C0C26863D2CD4AC454A29EEC183CEF0375334B579
音频dtmf-test1的结果图依次为:

## Slide 13
PART TWO
MATLAB
遇到的问题

## Slide 14
2.遇到的问题
e7d195523061f1c0c2b73831c94a3edc981f60e396d3e182073EE1468018468A7F192AE5E5CD515B6C3125F8AF6E4EE646174E8CF0B46FD19828DCE8CDA3B3A044A74F0E769C5FA8CB87AB6FC303C8BA3785FAC64AF5424764E128FECAE4CC72932BB65C8C121A0F41C1707D94688ED66335DC6AE12288BF2055523C0C26863D2CD4AC454A29EEC183CEF0375334B579
1. 由于findpeaks找到的是峰值，但未必是我们需要的音频的频率值，以至于得到的数字不准确。
解决办法：滤波
2. 最开始采用能量取反，用findpeaks寻找波谷的方法进行分割，但是每次分割总会取到杂音部分，而且音频分割未必准确，存在偶然性。
解决办法:设置能量阈值，取有效信息段分割，使得分割次数减少，且准确性提高

## Slide 15
PART THREE
MATLAB
不足之处

## Slide 16
3.不足之处
e7d195523061f1c0c2b73831c94a3edc981f60e396d3e182073EE1468018468A7F192AE5E5CD515B6C3125F8AF6E4EE646174E8CF0B46FD19828DCE8CDA3B3A044A74F0E769C5FA8CB87AB6FC303C8BA3785FAC64AF5424764E128FECAE4CC72932BB65C8C121A0F41C1707D94688ED66335DC6AE12288BF2055523C0C26863D2CD4AC454A29EEC183CEF0375334B579
1. 对于不同的音频，其所对应的帧长需要不断测试修改，例如我们自己录的音频需要修改为1300。
2. 虽然我们对音频做了有效值处理，但是仍会有部分杂音的音频数据混入，例如第二段音频会发现有第10段杂音的音频数据读入，此时就需注意拨号音对比时的误差阈值设置。
3. 由于用findpeaks找到的峰值是只有其左右值均低于该值时才算作峰值，所以部分单个数据与拨号音频率可能会相差在5-10之间，此时就需要增大差值的阈值，例如我们最开始设的阈值为14，使得部分数据被舍弃。
4. 由于差值的阈值是我们通过观察音频频率对比得出的合适的值，所以当更换音频时，可能出现阈值设置不当的结果。

## Slide 17
PART FOUR
MATLAB
感想与收获

## Slide 18
4.感想与收获
e7d195523061f1c0c2b73831c94a3edc981f60e396d3e182073EE1468018468A7F192AE5E5CD515B6C3125F8AF6E4EE646174E8CF0B46FD19828DCE8CDA3B3A044A74F0E769C5FA8CB87AB6FC303C8BA3785FAC64AF5424764E128FECAE4CC72932BB65C8C121A0F41C1707D94688ED66335DC6AE12288BF2055523C0C26863D2CD4AC454A29EEC183CEF0375334B579
1. 了解掌握了一些MATLAB的基本编程方法，如滤波、画图、分帧、求短时能量等等，对傅里叶变换有了更深的理解。
2. 锻炼了我们的团队精神、合作能力、自主学习能力、独立思考能力等。
3. 本次实践过程中虽然遇到了许多问题，但通过尝试各种方法最终完成任务是非常有成就感的。MATLAB是一个功能强大的高效编程语言，深度学习MATLAB仍需一个漫长的过程。

## Slide 19
Thank you
分工：黄冰心：拨号音识别代码、PPT文稿
张思嘉：滤波器代码、PPT排版
其余部分共同完成